РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Троицкое

27.06.2012г.    		                                                                                                   №  46

# «Об утверждении  муниципальной долгосрочной

## целевой программы Комплексное развитие

## систем коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования ″Троицкое сельское поселение ″

## Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 гг.

## и перспективное развитие до 2029 года"

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения  от 24.05.2012 г. № 7 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения»,  распоряжением  Главы Троицкого сельского поселения   от 02.04.2012 года № 31      «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ″Троицкое сельское поселение ″Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 года»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ″Троицкое сельское поселение ″Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 года»   согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Троицкого сельского поселения (Гуриной О.Н.) обеспечить финансирование  Программы.

Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы ««Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ″Троицкое сельское поселение ″Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 года»  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Троицкого

сельского поселения:                                                                                     А.Н.Дубина

Приложение 1 к

Постановлению от 27.06. 2012 года № 46

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на период с 2011 - по 2030 г.г. |
| Заказчик Программы | Администрация Троицкого сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Троицкого сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Троицкое сельское поселение" Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит тыс. руб., в т.ч.: 2012 год.- 2363,2 тыс. руб. из них: - местный бюджет -2363,2 тыс. руб.; 2013 год.- 1512,4 тыс. руб. из них: - местный бюджет -1504,4 тыс. руб.; - областной бюджет – 8,0 тыс. руб. 2014 год – 18049,3 тыс. руб. из них: - местный бюджет -18039,3 тыс. руб.; - областной бюджет -10,0тыс. руб. План до 2029 года – 78429,3 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Троицкого сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Троицкое сельское» поселения Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Троицкого сельского поселения.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкого сельского поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района.

на период с 2012 до 2014 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкое сельское поселение» на 2012 - 2014 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Троицкое сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района разработанным на период с 2007- 2029 г.г., Паспортом муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского  района от 01.01.2011 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением сельского поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Троицкое сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области Областной закон от 14.12.2004 N 224-ЗС «об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» и муниципальных образований в его составе» наделено соответствующим статусом. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Троицкого сельского поселения», входящего в состав муниципального образования "Неклиновский район".

Троицкое сельское поселение находится в юго-восточной части Неклиновского района Ростовской области. Площадь территории Троицкого сельского поселения –72,9 кв. км. Численность населения на 01.01.2011 г. составляет 3854 человек.

Территория поселения граничит:

    - на севере - с Покровским и Большенеклиновским сельскими поселениями Неклиновского района;

    - на юге – с Самбекским и Николаевским сельскими поселениями Неклиновского района;

    - на востоке – с Самбекским сельским поселением;

    - на западе – с Андреево-Мелентьевским сельским поселением Неклиновского района.

Территория сельского поселения  расположена по обеим берегам реки Миус в двух километрах от ее устья и включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, промышленности и транспорта.

Большую часть территории поселения составляют сельхозугодия - преимущественно, высокоплодородные черноземы, а также, пастбища и многолетние насаждения.

На  территории сельского поселения находятся пять населенных пунктов: с. Троицкое с населением 3297 чел.,  ст. Кошкино с населением 46 чел., с. Кошкино с населением 284 чел., п. Луначарский с населением 180 чел. и п. Федосеевка  с населением 47  чел.

Административным центром сельского поселения является с.Троицкое.

По территории Троицкого сельского поселения проложена ветка железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. Донецк» СКЖД ОАО «РЖД» с остановочной площадкой «ст. Кошкино». Через село Троицкое проложен участок автодороги регионального значения Р 61-219 «г.Таганрог – с.Троицкое», участок автомобильной  дороги межмуниципального значения ММ 61-231 «подъезд от автомобильной дороги г.Таганрог – с. Покровское к с. Троицкое», а также автодороги местного значения.

Расстояние от с. Троицкое до районного центра с. Покровское составляет 7 км; до г. Таганрога –10 км; до областного центра г. Ростова-на-Дону –70 км.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики поселения. Выгодные климатические условия, наличие орошаемых плодородных земель позволяют выращивать все основные виды сельскохозяйственных культур. Основные предприятия специализируются на производстве сельхозпродукции

Историческая справка.

Первое упоминание о местности, где сейчас расположено село Троицкое Неклиновского района Ростовской области относится к 1769 году.

До 1920 года данная местность входила в состав Таганрогского округа области Войска Донского. С 1920 по 1924 гг. – в состав Донецкой губернии Украины. С 1924 г. по 1934г. территория была включена в Матвеево-Курганский район. 10 января 1934 г. Северо-Кавказский край был разделен на Азово-Черноморский край с центром в г.Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский с центром в г.Пятигорске. В состав Азово-Черноморского края входили 110 районов, в числе которых был Неклиновский район как самостоятельная административно-территориальная единица. Постановлением ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область с центром в г.Ростове-на-Дону и Краснодарский край с центром в г.Краснодаре. В состав Ростовской области вошел Неклиновский район с центром в с.Покровское.

Природно-ресурсный потенциал.

# Климатический и агроклиматический потенциал.

Территория Троицкого поселения расположена в южной зоне умеренно-континентального климата с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой.

Территория отмечается обилием солнечного света и тепла.

Для территории поселения характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день или 35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков.

Зима умеренно мягкая, обычно малоснежная, устойчивые морозы продолжаются около двух месяцев, наступая в середине декабря и прекращаясь в середине февраля. Однако, зимние морозы часто нарушаются продолжительными оттепелями с температурами до +5ºС +7ºС тепла. В самый холодный месяц (январь) температура колеблется от -5,4 до -7,0ºС.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15º (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое с недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой. В самый жаркий месяц (июль) температура достигает +22,8 - +23,5ºС.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от + 8,5ºС до + 9,1ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

На территорию Троицкого сельского поселения в среднем за год выпадает 422-486 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в тёплый период (250-290 мм или 60%), меньшая (170-200 мм или 40%) – в холодный период. По сезонам года максимум осадков приходится на май-июнь, минимум на февраль-март.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в широких пределах от 85-90% в ноябре-марте до 60-65% в июле и августе. Важное значение для летнего периода имеет относительная влажность воздуха на 13 часов, когда её значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно. Самая низкая относительная влажность воздуха на 13 часов наблюдается в июле, когда она составляет 30-35%. На июль-август приходится 20 дней с относительной влажностью менее 30%, а на весь летний период около 35-40 дней. Близость Азовского моря способствует повышенному уровню относительной влажности, как и пониженному дефициту насыщения.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный период года воздействие западного отрога сибирского максимума обуславливает преобладание восточного направления ветров. В тёплый период преобладают западные ветры. Скорости ветра на территории поселения имеют различные значения. Наибольшую повторяемость в течение года  имеет скорость ветра 5-6 м/сек. В течение года наиболее ветренным месяцем является февраль. Наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе (2-4 м/сек).

Агроклиматические ресурсы.

Территория Троицкого сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10оС. Территория Троицкого поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10оС равна 177-179 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения до первой декады мая, а первые осенние в середине октября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней

Рельеф

Территория Троицкого сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины.

Северо-Приазовская равнина характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речной долине. Равнина расчленена долиной реки Миус, многочисленными балками и оврагами.

Широкое распространение покрова из лессовидных суглинков и новейшие тектонические движения способствовали развитию здесь долинно-балочного рельефа. В речной долине отчетливо выражены неширокие, местами заболоченные поймы. Крутые склоны реки и балок подвержены современному размыву.

Геология и гидрография

Территория Троицкого сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины.

Северо-Приазовская равнина характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речной долине. Равнина расчленена долиной реки Миус, многочисленными балками и оврагами.

Широкое распространение покрова из лессовидных суглинков и новейшие тектонические движения способствовали развитию здесь долинно-балочного рельефа. В речной долине отчетливо выражены неширокие, местами заболоченные поймы. Крутые склоны реки и балок подвержены современному размыву.

Территория поселения сложена мощной толщей песчано-глинистых отложений верхнемелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Верхнемеловые отложения распространены повсеместно, представлены песчано-глинистой толщей туронского, коньякского, сантонского и компанского ярусов. Мощность отложений достигает 100 м. Эоценовые отложения представлены песчано-глинистой толщей с прослоями алевритов, мощностью 100-300 м. Палеоцен представлен песками, алевритами, песчаниками и алевролитами. В отложениях миоцена преобладают глины. Пески, мергели и известняки имеют подчиненное значение. В состав плиоценовых отложений входят известняки-ракушечники. В районе реки Миус отложения представлены лессовидными суглинками верхненижнечетвертичного возраста, ниже которых залегают плотные суглинки. Мощность отложений изменяется от 5-10м. и более.

Берега реки Миус в границах поселения пологие. Незначительные по высоте склоны реки не подвержены сильным оползневым процессам. В тоже время, в пойме реки Миус существует процесс подтопления паводковыми водами. В качестве мер по борьбе с подтоплением и заболачиванием необходимо понижать уровень грунтовых вод, путем сооружения дренажных систем.

Гидрографическая сеть Троицкого сельского поселения представлена рекой Миус, протекающей по центральной части . Река является типичным равнинным водотоком со спокойным, плавным течением. Ширина долины составляет от 1 до 3 км. Правый склон крутой, левый более пологий. На самих склонах и в низовье расположены населенные пункты. Дно реки илистое, на поворотах местами каменное.

Основные гидрографические характеристики:

Табл. №1

| Река | Куда впадает, с какого берега | На каком расстоянии от устья | Длина, км, в т. ч. в пределах района, в т. ч. в пределах поселения | Площадь водосбора, км² | Густота речной сети, км/ км². |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миус | Миусский лиман | - | 258/50/16 | 6 680 | 0,41 |

В пределах поселения имеются искусственно созданные пруды и небольшие водохранилища. Их назначение – коммунальное и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение.

Источником питания реки  в основном являются снеговые воды, несмотря на то, что большая часть осадков выпадает в летний период. Однако летние осадки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв и значительного испарения.

Половодье начинается в среднем во второй половине февраля, а заканчивается половодье в конце марта.

Стоковые характеристики реки в створах наблюдений

Табл.№2

| Река | Створ | Площадь водосбора, км2 | Среднегодовой сток. м3/сек, обеспеченностью | Максимальный , весенний, м3/сек обеспеченностью | Минимальный 30-дневный, м3/сек, летний/зимний. обеспеченностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многолет. | 95% | 1% | 10% | многол. | 95% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Миус | устье | 6680 | 13,8 | 2,53 | 624 | 320 | 2,64/3,77 | 0,73/0,82 |

Температурный режим  реки отличается повышенными значениями температуры воды  в течение всего года. Переход температуры воды через 0,2 ° весной происходит в конце февраля, а в мае температура воды выше 16°, такая температура держится до сентября. Наибольшая температура воды отмечается в июле и достигает 30° Общее количество дней в году с температурой более 16 ° составляет 140-150 дней.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента – отношение количества дней в году с температурой воды более 16 ° к общему количеству дней – и водности рек.

Температурный коэффициент для рек района высокий и составляет – 0,38.  Однако водность реки крайне низкая, что определяет способность ее к самоочищению  как «низкая».

Ледовые явления начинаются в начале декабря и к началу второй декады декабря устанавливается ледостав. Продолжительность ледовых явлений в среднем 120-130 дней, в суровые зимы – 150-160 дней. в теплые 90-100 дней.

Гидрохимический режим реки изменяется по сезонам года. Весной химический состав близок к атмосферным осадкам – пониженная  минерализация  300-500 мг/л гидрокарбонатно-сульфатного класса, летом минерализация составляет 1500-2000 мг/л, жесткость 11-20 мг-экв.

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006 г.) Водным Кодексом Российской Федерации,  ширина водоохранной зоны и прибрежной полосы  реки Миус установлены шириной 200м и 40 м соответственно.

Территория поселения изрезана выходами на поверхность родниковых вод, что благоприятно сказалось на водоснабжении жителей с.Троицкое (водопровод с.Троицкое обеспечивает более 700 абонентов водой из двух насосных станций, находящихся на левом склоне реки Миус. Одна в северной части поселения, другая – в южной ). В тоже время, подземных источников питьевой воды, способных обеспечить все население пяти населенных пунктов, на территории поселения нет. Имеются подземные источники для технического обеспечения водой.

Полезные ископаемые

Согласно информации Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу «Югнедра» № ЮР-05-42/1240 от 17.06.2011 г. (прилагается в Томе II «Исходная документация») в пределах территории Троицкого сельского поселения расположены следующие месторождения полезных ископаемых :

-     Покровское II (кирпичные суглинки) – в 3,5 км к юго-западу от с. Покровское, в 4,0 км к юго-западу от ж.д.ст. Неклиновка, в 1,3 км к западу от х. Луначарский, на правом берегу р. Миус;

-   Неклиновское (пески) –  2,0 км к югу от ж.д.ст. Неклиновка, в 1,0 км к северу от с. Троицкого, на левом берегу р. Миус и на левом склоне б. Родниковая

Растительный и животный мир.

Троицкое сельское поселение относится к малолесным территориям.  На одного жителя поселения приходится крайне небольшая площадь леса, составляющая 0,006 га.

Основными лесообразующими породами являются дуб, акация, ильмовые, ясень. Положительное значение имеют насаждения хвойных.

В возрастной структуре преобладают молодняки и средневозрастные насаждения.

Наряду с деревьями большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность, разнотравие, луговая трава. В флоре поселения отмечается достаточно высокое содержание полезных растений, до 50% ее видового состава. Среди них большое видовое разнообразие принадлежит из группы технических растений: жирномасляничные, эфиромасляничные, дубильные, красильные, волокнистые и прядильные; из группы натуральных растений: пищевые и витаминные, лекарственные, кормовые и др.

Красная книга Ростовской области содержит 34 вида из отдела покрытосеменных и 1 вид грибов, представленных в флоре поселения.

Животный мир характеризуется высоким разнообразием, главную роль в котором играет фауна водоемов.

Животный мир водоемов обычно очень богат. Из простейших здесь обитают различные амебы, солнечники, жгутиконосцы, инфузории; из губок – несколько видов бодяг; из кишечнополостных – гидры и гидроидные полипы. Многочисленны в водоемах плоские, первичнополостные и кольчатые черви, ракообразные, водные насекомые, моллюски. В Таганрогском заливе обитают морские желуди – баланусы, крабы, креветки.

Из позвоночных животных настоящими водными обитателями являются рыбы, которых в водоемах понтийской провинции обитает около 100 видов.

С водоемами тесно связаны земноводные: озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, остромордая лягушка, зеленая жаба, обыкновенный тритон.

Из пресмыкающихся широко распространены водяной и обыкновенный ужи.

Из птиц с водоемами связаны – поганки, розовый и кудрявый пеликаны, большой баклан, чайки, лебеди, серый гусь, краснозобая казарка, кряква, серая утка, красноголовый и красноносый нырки, чирок-трескунок, кулики, скопа, орлан-белохвост и др.

В естественных и искусственных древесно-кустарниковых ценозах обитают характерные представители дендрофильного комплекса биоразнообразия. Многочисленны в древесной растительности пауки, клещи, многоножки и другие беспозвоночные, птицы – вяхирь, обыкновенная горлица, обыкновенная пустельга, кобчик, ушастая сова, сплюшка, седой, сирийский и большой пестрый дятлы, обыкновенная иволга, зеленушка, зяблик, лесной конек, большая синица, обыкновенная лазоревка; млекопитающие – обыкновенный еж, рыжая вечерница, кабан.

Для лугов характерны: ряд видов землероек, водяная полевка, коростель, чибис, луговой лунь, желтая трясогузка, обыкновенный уж, луговой конек, обыкновенная медведка, полосатый, западный, щелкуны и многие другие виды.

Животный мир является важнейшей составляющей биоразнообразия. Роль животных велика в процессах стабилизации экосистемы. Животные формируют плодородие почвы, опыляют растения, участвуют в сдерживании численности многих вредных видов, являются поставщиками важнейших продуктов питания, ценнейших лекарств, предметов одежды и т.д. Чем полней сохранено естественное биоразнообразие, тем устойчивей экосистемы, больше ресурсы живой природы и лучше условия для всех сторон жизни людей.

Ландшафтно-рекреационный потенциал.

По ландшафтному районированию территория Троицкого сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

    - наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

    - загрязнение водотоков неочищенными стоками;

    - наличие природно-очаговых заболеваний;

    - ежегодные лимиты на купание.

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

    - выгодное географическое положение – поселение находится в незначительном удалении от г. Таганрога (второго по величине города области);

    - климат, благоприятный для развития летнего отдыха;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма;

Таким образом, в Троицком поселении есть  условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и природоохранными мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

Почвенные ресурсы.

Почвенный покров поселения заключается в  преобладании черноземов обыкновенных мощных. Эти почвы характеризуются  значительной мощностью гумусового горизонта, превышающего 80 см. По запасам гумуса почва Троицкого поселения относится к высокообеспеченным  почвам. Так же присутствуют лугово-черноземные почвы. Они более мощные, чем окружающие зональные почвы (98-108 см.).

Земельный фонд поселения

Общая площадь поселения составляет 7290 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 88,1 %.

Структура землепользования в границах

Троицкого сельского поселения на 01.01.2011 г.

Табл.№3

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 7290 | 100 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодья, из них: | 6583 | 90,3 |
|  | пашня | 5590 | 76,7 |
|  | в т.ч.орошаемая; | 100 | х |
|  | многолетние насаждения; | 49 | 0,7 |
|  | пастбища; | 944 | 12,9 |
| 3. | Стадии восстановления плодородия (в стадии мелиоративного строительства). | - | - |
| 4. | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд: | 213 | 2,9 |
|  | из них защитного назначения | 10 | 0,1 |
| 5. | Под водой | - | - |
| 6. | Земли застройки: | 57 | 0,8 |
| 7. | Под площадями, улицами, дорогами | 342 | 4,7 |
| 8. | Болота | 57 | 0,8 |
| 9. | Прочие земли: | 38 | 0,5 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 90,3 |
|  | удельный вес пашни; |  | 76,7 |
|  | распаханность (пашня к сельхозугодиям). |  | 84,9 |

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: сельскохозяйственное предприятие «Сармат», имеющее в пользовании 5406 га земель, крестьянское фермерское хозяйство  с закрепленной площадью 70 га. За индивидуальными предпринимателями закреплено в собственности 66 га земель, 1066  личных подсобных хозяйств имеют  в собственности 566 га земель.

Закрепление земель в границах сельского поселения на 01.01.2011 г.

Табл.№4

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 7290 | 100 | 6583 | 5590 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 6423 | 88,1 | 6173 | 5249 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия | 5406 | х | 5156 | 4987 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 70 | х | 70 | 23 |
| 1.4. | Граждане, собственники земельных участков | 273 | х | 273 | 196 |
|  | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 66 | х | 61 | 43 |
|  | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 608 | х | 608 | - |
| 2. | Земли населенных пунктов (в черте) | 566 | 7,8 | 386 | 337 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта и иного спец. назначения | 301 | 4,1 | 29 | 4 |
|  | Земли промышленности | 5 | х | - | - |
|  | Земли энергетики | 3 | х | 3 | 2 |
|  | Земли транспорта | 293 | х | 26 | 2 |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Троицкого  сельского поселения».

Наибольшая доля земель Троицкого сельского поселения имеет сельскохозяйственное назначение (88,1 %).

Закрепление форм собственности на землю

на территории Троицкого сельского поселения

Табл.№5

|  | На 01.01.2011 г. |
| --- | --- |
|  | Общая площадь, га | % | в т. ч. пашня, га |
| Всего, | 7290 | 100 | 5590 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственность; | 2299 | 31,5 | 2108 |
| пользование; | 298 | 4,1 | - |
| аренда сторонних собственников; | 3427 | 47,0 | 3309 |
| аренда, в т.ч. | 1266 | 17,4 | 173 |
| аренда земель СП | 36 | 0,5 | 36 |

На территории поселения ведётся работа по упорядочению земельных ресурсов с целью повышения эффективности их использования.

После проведения земельной реформы на территории Троицкого сельского поселения закреплено в собственность 31,5 % общей площади.

На территории поселения проводятся сделки с землёй и дальнейшее их закрепление в собственность или аренду.

В структуре земель сельских поселений наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (90,3 %). Высокая доля сельскохозяйственных угодий в данной категории земель связана с тем, что в результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для производства с/х продукции, ведения личного подсобного хозяйства и других целей.

Сельхозугодия Троицкого сельского поселения относятся к группе самых ценных, для которых кадастровая стоимость определена в размере, превышающем 30 тыс. руб./га.

# Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал.

# Планировочная структура поселения.

Планировочная структура Троицкого сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Пространственно-планировочный каркас поселения сформирован антропогенными и природными осями, взаимодействие которых определяет общее состояние территории. Основными природными осями балка реки Миус и ее отроги. Рельеф местности относительно спокойный, с понижением в западной части поселения, к пойменной части р. Миус.  Основными антропогенными осями рассматриваемой территории являются: автомобильная  дорога межмуниципального значения «подъезд от автомобильной дороги г.Таганрог – с. Покровское к с. Троицкое», а также короткий участок автомобильной дороги регионального значения «г. Таганрог – с. Покровское» и ветка железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. Донецк». На планировочную структуру поселения оказывают влияние, также, автомобильные дороги местного значения.

Северная граница поселения проходит, частично, по отрогам балки реки Миус. Восточной и южной границей поселения являются земли сельхозназначения  Самбекского и Николаевского сельских поселений. В юго-восточной части границей поселения является ветка железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. Донецк». Западной границей является магистральный газопровод высокого давлениия и земли Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

Населенные пункты сгруппированы по береговым территориям р. Миус: с. Троицкое – на левом берегу, п. Луначарского, п. Федосеевка и с. Кошкино – на правом. Небольшой населенный пункт, расположенный в юго-западной части поселения, вдоль ветки железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. Донецк» существует, как «станция Кошкино».

Часть территории поселения представлена пашней с прямоугольной структурой полей с/х назначения, где выращиваются зерновые и овощные культуры.

На территории Троицкого сельского поселения отмечено наличие археологических памятников - курганных могильников, расположенных рассредоточено по всей территории.

По территории поселения проложены проселочные дороги и устроены пылезащитные лесные полосы.

Наличие развитой пойменной территории р. Миус значительным образом влияет на планировочную структуру поселения в части населенных пунктов и определяет значительный  потенциал для дальнейшего рекреационного развития и предопределяет необходимость формирования природного (ландшафтно-рекреационного) комплекса.

# Населенные пункты Троицкого сельского поселения

# Село Троицкое.

Административным центром Троицкого сельского поселения является село Троицкое, расположенное в  западной части поселения, западнее автомобильной дороги регионального значения «г. Таганрог- с. Покровское». Въезды в село осуществляются: с восточной стороны подъездом  от автомобильной  дороги межмуниципального значения «г.Таганрог – с. Покровское», а также с южной стороны, по автомобильной дороге местного значения, от г. Таганрога.  Западнее села проложена ветка железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. Донецк». Западной границей село прилегает к берегу р. Миус. Численность населения села на 01.01.2011 год составила 3 297 человек, площадь территории в пределах установленных границ – 451,2 га, в т.ч. жилая зона – 371,1 га, производственная зона – 2.2 га.  Южнее сложившейся части села расположена электроподстанция «Т-15» 220/110/35/10 кВ. Село имеет протяженную в меридиональном направлении, но достаточно компактную планировочную структуру кварталов в центральной части и более разреженную застройку по периферийным территориям.

Жилая застройка представлена малоэтажными и индивидуальными усадебными 1-2 этажными домами.

Общественный центр сформировался в центральной части села, вдоль улиц  Ленина,  Комсомольская и пер. Парковый,. Здесь расположены здания администрации Троицкого сельского поселения,  Дом культуры на 150 мест, Троицкого Крестовоздвиженского храма, филиала ФГУП «Почта России», средней общеобразовательной  школы на 360 учащихся (при количестве учащихся-450), музыкальной школы, детского сада «Радуга»на 60 мест, фельдшерско-акушерского пункта и ряда предприятий торговли.

Объекты производственного назначения (молочная ферма, асфальтовый завод, цех по производству пластмассовых изделий, склад ГСМ) расположены, в основном, в восточной части населенного пункта и, частично, в северной. При этом, не везде выдержаны санитарные расстояния от производственных объектов до жилой застройки. Также, имеет место движение производственного транспорта по жилым улицам.

Благоустройство недостаточное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует твердое покрытие проезжих частей и тротуаров. Отсутствуют благоустроенные выходы к береговой полосе реки Миус. В центральной части населенного пункта, в черте жилой застройки, располагается кладбище. В настоящее время на нем производят захоронения, при этом, необходимый санитарный разрыв не соблюдается.

Перспективная территория для размещения нового жилищного строительства – муниципальные территории, расположенные восточнее и южнее села.

Питьевое водоснабжение села обеспечивают два родниковых источника, насосные станции которых расположены по ул. Кавказской и в 2,5 км юго-западнее села. Централизованным водоснабжением обеспечено 2495 жителей села, общее суточное потребление, по справке администрации поселения, составляет 495 куб.м/сут. Техническое водоснабжение обеспечивается от водозаборных скважин, расположенных на территории  производственных предприятий. Износ оборудования, в среднем, составляет более 65%.

В селе  практически  отсутствует централизованная канализация. Канализовано только 11 % застройки, очистных сооружений нет.

Сбор твердых бытовых отходов производится неконтейнерным способом, с централизованным вывозом на Покровский полигон ТБО.

Электроснабжение обеспечивается от электроподстанции ПС «Т-15» 220/110/35/10(6), расположенной южнее села воздушными ЛЭП 10 кВ, которые запитывают 4 трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ 600/220 кВт.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. Газоснабжение осуществляется от двух газораспределительных пунктов , расположенных на территории села. Село Троицкое телефонизировано и радиофицировано.

# Станция Кошкино.

Небольшой населенный пункт при станции Кошкино – располагается в юго-восточной части сельского поселения, вдоль полосы отвода железной дороги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. Донецк». Численность его на 01.01.2011 года составила 47 чел. Площадь территории в пределах установленных границ– 2,5 га,. Юго-восточной частью село прилегает к полосе отвода железной дороги . Производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют. Въезд в село осуществляется с северо-западной стороны по грунтовой дороге.

В планировочном отношении населенный пункт представляет собой вытянутый квартал вдоль улицы Железнодорожной.

Жилая застройка представлена индивидуальными  усадебными  одноэтажными домами. Общественные здания отсутствуют.

Озеленены только территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования отсутствуют.

Благоустройство территории отсутствует, улица не имеет твердого покрытия проезжей части и тротуара.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Сбор ТБО производится неконтейнерным способом, с централизованным способом вывоза на полигон ТБО.

Электроснабжение производится отпайкой от воздушной ЛЭП железной дороги.         Теплоснабжение – печное.

Газоснабжение отсутствует.

Жилая застройка не телефонизирована и не радиофицирована.

Село Кошкино.

Село Кошкино - второй по величине населенный пункт сельского поселения – располагается в западной части сельского поселения, вдоль правого берега р. Миус. Численность его на 01.01.2011 года составила 284 чел. Площадь территории в пределах установленных границ с. Кошкино – 69,2 га, в т.ч. жилой зоны 51,9 га. Производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют. Въезд в село осуществляется с севера, со  стороны п. Федосеевка, а также – с востока, со стороны с. Троицкое. Населенный пункт имеет планировочную структуру с вытянутыми в меридианальном направлении кварталами неправильной формы, с достаточно большой линейной плотностью застройки, сформированной двумя жилыми улицами, главная из которых - Береговая.

Из общественных зданий имеется только кафе. Жилая застройка представлена, индивидуальными  усадебными  одноэтажными домами.

Производственная зона сформировалась в центральной части поселка. Здесь расположены цех по фасовке круп и цех по производству пластиковых изделий.

Озеленены только территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования отсутствуют.

Благоустройство территории недостаточное,  улицы не имеют твердого покрытия проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Сбор ТБО неконтейнерный, с вывозом на полигон ТБО в Покровском сельском поселении.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции, расположенной на территории с. Троицкое.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично – печное..

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт с запиткой системы газоснабжения от ГРП, расположенного в северной части села.

Село Кошкино не телефонизировано и не радиофицировано.

Поселок Луначарский.

Поселок Луначарский располагается в северо-западной части сельского поселения, западнее села Троицкое. Численность его на 01.01.2011 года составила 180 чел. Площадь территории в пределах установленных границ п. Луначарский – 62,7 га, в т.ч. жилой зоны - 48.8 га. Своей восточной частью поселок  прилегает к береговой зоне р. Миус. Производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют. Въезд в село осуществляется с северной стороны, со стороны Покровского сельского поселения, а также, с южной стороны – от п. Федосеевка и с. Троицкое.

В планировочном отношении населенный пункт имеет не упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы, с небольшой линейной плотностью застройки.

Зданий общественного назначения  нет.

Жилая застройка представлена индивидуальными  усадебными одноэтажными домами.

Озеленены только приусадебные участки. Зелёные насаждения общего пользования отсутствуют.

Благоустройство территории недостаточное, основные улицы – Садовая и Юбилейная не имеют твердого покрытия проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Питьевое водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное. Имеется техническое водоснабжение.

Отсутствует централизованная канализация.

Сбор ТБО производится неконтейнерным способом с вывозом на полигон ТБО в Покровском сельском поселении.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции, расположенной в с. Троицкое. Трансформаторных подстанций нет.

Теплоснабжение – печное и от АОГВ. Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, запитанный от сетей газоснабжения от ГРП, расположенного в центральной части поселка.

Поселок не телефонизирован и не радиофицирован.

Поселок Федосеевка.

Поселок Федосеевка располагается в западной части сельского поселения, западнее села Троицкое. Численность его на 01.01.2011 года составила 46 чел. Площадь территории в пределах установленных границ п. Федосеевка – 24,3 га, в т.ч. жилой зоны 13,0 га. Восточной частью поселок прилегает к береговой зоне р. Миус.. Производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют. Въезд в село осуществляется с северной стороны -  от п. Луначарский, и с южной стороны – от с. Кошкино.

В планировочном отношении населенный пункт представляет собой одну, застроенную с обеих сторон индивидуальными  усадебными одноэтажными домами,  улицу Миусскую, с небольшой линейной плотностью застройки.

Общественных зданий нет. Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Производственная  зона представлена участком КФХ с коровником, с содержанием 100 голов КРС, расположенным севернее жилой зоны.

Озеленены только приусадебные участки. Зелёные насаждения общего пользования отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улица не имеет твердого покрытия проезжей части и тротуаров.

В черте населенного пункта, в северной его части, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное. Имеется техническое водоснабжение.

Отсутствует централизованная канализация.

Сбор ТБО производится неконтейнерным способом с вывозом на полигон ТБО в Покровском сельском поселении.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции, расположенной в с. Троицкое. Трансформаторных подстанций нет.

Теплоснабжение – печное и от АОГВ. Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, запитанный сетями газоснабжения от ГРП.

Поселок не телефонизирован и не радиофицирован.

Население и демографический потенциал.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность постоянного населения Троицкого сельского поселения на 01.01.2011 года составила 3854 человек или 4,4 % от общей численности населения Неклиновского района.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Троицкого сельского поселения

Табл.№6

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01 | 3597 | 3655 | 3737 | 3754 | 3781 | 3705 |
| Родилось «+» | 34 | 35 | 45 | 55 | 46 | 43 |
| Умерло «-» | 36 | 39 | 46 | 44 | 45 | 42 |
| Естественный прирост («+», «-») | -2 | -4 | -1 | +11 | +1 | +1 |
| Прибыло «+» | 103 | 118 | 89 | 114 | 114 | 108 |
| Убыло «-» | 43 | 32 | 71 | 98 | 42 | 57 |
| Приток (отток) «+», «-» | +60 | +86 | +18 | +16 | +72 | +51 |
| Численность населения на конец года | 3655 | 3737 | 3754 | 3781 | 3854 | 3757 |
| На 1000 населения: |
| Естественный прирост («+», «-») | -0,56 | -1,09 | -0,27 | +2,93 | +0,26 | +0,27 |
| Миграция | +16,68 | +23,53 | +4,82 | +4,26 | +19,04 | +13,77 |

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Возрастной состав и структура населения

Троицкого сельского поселения

Табл.№7

| № | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 3854 | 100,0 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 328 | 8,5 |
|  | от 7 до 15 лет. | 303 | 7,9 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 2330 | 60,4 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 893 | 23,2 |

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 60,4 % от общей численности населения Троицкого сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (2330 человек) занято в производстве и обслуживании 313 человек (13,4 %).

Существующая структура занятости населения

Троицкого сельского поселения

Табл.№8

| № п/п | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 2330 | 100 |
|  | в сельском хозяйстве; | 136 | 5,8 |
|  | в промышленности; | - | - |
|  | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки; | 58 | 2,5 |
|  | здравоохранение; | 4 | 0,2 |
|  | образование; | 66 | 2,8 |
|  | культурно-бытовое обслуживание | 10 | 0,4 |
|  | административные и финансовые учреждения; | 15 | 0,6 |
|  | прочие предприятия. | 24 | 1,0 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 313 | 13,4 |
| 2. | Не занятые трудовой деятельностью | 2017 | 86,6 |

Сельское хозяйство.

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством.

В сельском хозяйстве Троицкого сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2011 г.):

Табл.№9

|  | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 1 | 5406 | 4987 | 100 | 4987 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1 | 70 | 23 | - | 23 |
| Личные подсобные хозяйства | 1066 | 566 | 337 | - | 333 |
| ИТОГО: | х | 6042 | 5347 | 100 | 5343 |

Из общего числе товаропроизводителей наиболее крупным является сельскохозяйственное предприятие  ООО «Сармат» с общей площадью землепользования 5406 га (74,1 % к общей площади землепользования), занимающееся выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Троицкого сельского поселения представлены в таб.10

Основные показатели сельского хозяйства

Троицкого сельского поселения на 01.01.2011 г. (по категориям)

Табл.№10

| Показатели | Все категории хозяйств | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. | 5343 | 4987 | 23 | 333 |
| Зерновые и зернобобовые | га. | 4110 | 4087 | 23 | - |
| Технические культуры, | га. | 900 | 900 | - | - |
| в т.ч.: подсолнечник | га. | 900 | 900 | - | - |
| сахарная свёкла | га. | - | - | - | - |
| -Картофель | га. | 245 | - | - | 245 |
| -Овощи | га. | 88 | - | - | 88 |
| -Бахчевые | га. | - | - | - | - |
| -Кормовые культуры | га. | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | га. | 49 | - | - | 49 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 3749 | 2921 | 150 | 678 |
| в т.ч.: коровы, | гол. | 974 | 740 | 3 | 231 |
| овцы и козы, | гол. | 516 | - | - | 516 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. | 12750 | - | - | 12750 |
| лошади, | гол. | 4 | - | - | 4 |
| пчёлы, | семей | 123 | - | - | 123 |
| свиньи. | гол. | 1120 | - | - | 1120 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки); | тонн | 8958 | 8758 | 200 | - |
| картофель; | тонн | 1445 | - | - | 1445 |
| овощи; | тонн | 792 | - | - | 792 |
| молоко; | тонн | 4082 | 3032 | 10 | 1040 |
| мясо (жив. вес / уб. вес); | тонн | 610/410 | 300/200 | 40/20 | 270/190 |
| мёд; | кг | 2460 | - | - | 2460 |
| - яйца; | тыс.шт. | 1606,5 | - | - | 1606,5 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | 200 | - | - | 200 |
| - подсолнечник | тонн | 1621 | 1621 | - | - |

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 6583 га или 90,3 % территории поселения (по району –  84,4 %, по области – 84,6 %), распаханность сельхозугодий – 84,9% (по району –  84,2 %, по области – 67,5%) удельный вес пашни – 76,7% (по району – 71 %, по области – 57%).

Климатические условия поселения особо благоприятны для возделывания зерновых и технических культур, картофеля, овощей, плодово-ягодных культур.

Основными направлениями животноводства являются молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство.

Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) сельского поселения

Табл.№11

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 98 | 2 | - |
| Картофель | - | - | 100 |
| Овощи | - | - | 100 |
| Молоко | 74 | 1 | 25 |
| Мясо | 49 | 7 | 44 |
| Яйца | - | - | 100 |
| Фрукты | - | - | 100 |
| Подсолнечник | 100 | - | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Троицкого сельского поселения

Табл.№12

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (6583 га) | на душу населения (3854 чел.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 8958 | 1,361 | 0,117 | 2,32 | товарная продукция |
| Картофель | т | 1445 | 0,22 | 0,117 | 0,375 | - “ - |
| Овощи | т | 792 | 0,12 | 0,076 | 0,206 | - “ - |
| Молоко | т | 4082 | 0,62 | 0,390 | 1,059 | - “ - |
| Мясо (уб. в.) | т | 410 | 0,06 | 0,078 | 0,106 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 1606,5 | 0,244 | 0,290 | 0,42 | - “ - |
| Фрукты | т | 200 | 0,03 | 0,08 | 0,052 | собственное потребление |
| Подсолнечник | т | 1621 | 0,25 | 0,038 | 0,421 | товарная продукция |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно, картофель, овощи, молоко, мясо, яйца и подсолнечник – на 100%, за исключением фруктов, которыми население обеспечено на 65%.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения Неклиновского района (кг/год, шт/год)

Табл.№13

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Троицкое сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 34,0 (9) | 106 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 400 (5) | 1059 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 2100 (1) | 420 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 400 (4) | 375 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3 000 (6) | 2320 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 600 (10) | 421 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 350 (7) | 206 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 1,7 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 1,45 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь больше требуемого общепринятого показателя – 1,45 га (по району – 1,7 га, по области-1,3га),  требуемая принятая норма-0,8га.

# Основные направления социально-экономического развития

# Троицкого сельского поселения.

Общая концепция социально-экономического развития Троицкого сельского поселения предложена «Схемой территориального планирования Неклиновского района» и направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Территория Неклиновского района рассматривается как часть системы расселения Юго-Западного района, одной из составляющих Ростовской агломерации, входящей в ее периферическую зоны.

Дальнейшее развитие районной системы расселения намечается по пути усиления межселенных связей с центром агломерации г. Ростовом-на-Дону и крупным центром регионального значения г. Таганрогом. Роль опорного, организующего центра районной системы расселения отводится с. Покровское.

Региональная политика в отношении с.Троицкое ориентирована на обеспечение его статуса, как центра обслуживания локальных систем расселения.

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное строительство. В расчетный период на территории Троицокго сельского поселения, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее  увеличение объемов нового жилищного строительства.

На перспективу предусматривается увеличение численности населения Троицкого сельского поселения в 2 раза за счет миграционного притока, связанного с наличием ресурсов для привлечения населения на постоянное место жительства. Климатический фактор определяет благоприятные условия для жизни и здоровья населения, а наличие морского побережья будет стимулировать здесь развитие рекреации.

Схемой территориального планирования Неклиновского района предложены территории для размещения объектов агропромышленного комплекса, прилегающие к населённым пунктам, к которым относится и с.Троицкое.

Центры поселений в Неклиновском районе становятся подцентрами межселенного обслуживания и подцентрами деловой и производственной деятельности, центрами обучения, развития малого предпринимательства и т. д. Планировочное развитие этих населенных пунктов возможно только на сельскохозяйственных землях. При планировании развития территории именно малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования однородного социально-экономического пространства.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом региональных особенностей, а также исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, исходя из имеющихся в поселении природных трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Планировочное развитие территории поселения. Развитие Троицкого сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район». В соответствии с данной документацией, главная идея – создание условий устойчивого развития территории района,  с обеспечением рационального использования его территории с учетом интересов населения района и развития городских округов «г. Ростов-на-Дону» и «г. Таганрог». Задача территориального планирования – обеспечение сбалансированного развития территорий. Это позволит избежать деградации территорий, превращения участков, прилегающих к крупным городам в безликую урбанизированную среду обитания населения примыкающих к метрономии районов.

Главная  экономическая идея проекта Юго-Западного района – обеспечение поляризованного развития территории, основанное на долгосрочных  конкурсных преимуществах отдельных территорий, выделенных в проекте как приоритетных для промышленного и жилищного строительства, объектов АПК, объектов туристско-рекреационной деятельности, освоения месторождений полезных ископаемых и т. п.

Одной из территорий района, предлагаемых настоящим генеральным планом к развитию в качестве приоритетного как туристско-рекреационная, является территория Троицкого сельского поселения, при этом все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом Троицкого сельского поселения определены  перспективные направления территориального развития его населенных пунктов – с. Троицкое, ст. Кошкино, с. Кошкино, п. Луначарский и п. Федосеевка; выявлены участки перспективного жилого, общественного и производственного строительства, а также, рекреационной инфраструктуры. В проекте разработаны предложения по развитию транспортной системы, формированию и охране  природного комплекса поселения, совершенствование  инженерной инфраструктуры.

Территория Троицкого сельского поселения, согласно генеральному плану, сохраняется в сложившихся границах, площадью  2695,0 га.

Местоположение территории поселения нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказали влияние:

-  сложившаяся градостроительная ситуация;

- «Схема территориального планирования Юго-Западного внутриобластного района Ростовской области», разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

-  прогнозируемый рост численности населения Троицкого сельского поселения (с 3854 до 8250 человек - см. п.4.3) и обусловленная  этим необходимость увеличения территорий населенных пунктов;

-   намечаемая реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с увеличением их параметров до более высоких категорий;

-  железнодорожная ветка «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог (Марцево) – г. До нецк», которая обеспечит связь юга европейской части России с Украиной.

-  подготовка формирования инвестиционных площадок.

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить ось направлением вдоль реки Миус,  усиленная другими планировочными осями, направленными на связь со сложившейся жилой застройкой. Это определяет развитие и административного центра поселения и других населенных пунктов:

-  с. Троицкое – в юго-восточном направлении для жилой застройки,  восточном направлении – для развития производственно-логистической зоны и в южном – для развития рекреационной зоны;

- с. Кошкино и п. Луначарский – в северо-западном направлении для жилой застройки;

- п. Федосеевка – в  западном направлении для жилой застройки.

Увеличение территорий населенных пунктов на 421 га предусматривается за счет включения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения - пастбищных земель, пахотных земель с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов, а также за счет включения участков существующих производственных предприятий в их границы. На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование жилых и производственных зон населенных пунктов, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения, наряду с реконструкцией транспортных связей, укрепят определенную градостроительную самодостаточность каждого из населенных пунктов .

Обоснование необходимости увеличения территории по каждому населенному пункту приведено в разделе 6.«Генеральные планы населенных пунктов», п. 6.1.1., 6.2.1., 6.3.1., 6.4.1. и 6.5.1.

Формирование единой рекреационной зоны определено на территории южнее с. Троицкое с интенсивным ее  озеленением и обеспечением  возможности строительства баз отдыха.

Территориальное развитие всего поселения и населенных пунктов не нарушит прав собственников земельных участков.

Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы реки Миус; придорожные полосы автомобильных дорог. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной и индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- рекреационные – включающие территории размещения объектов отдыха и туризма, а также общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- садоводческих товариществ;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, полигона ТБО, скотомогильника и т. п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зона реки Миус;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Согласно генеральному плану все населенных пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие.

Значительное развитие получит село Троицкое – административный центр Троицкого сельского поселения, расположенное в центральной части поселения, на левом берегу р. Миус. Схемой генерального плана населенного пункта предусмотрено территориальное расширение его селитебной, производственной и рекреационной зон. Село структурно будет увязано с другим населенными пунктами поселения – с. Кошкино, п. Луначарский, п. Федосеевка и ст. Кошкино и развиваемой рекреационной зоной, формируемой южнее.

Для развития жилой территории генеральным планом определены восточное и южное направления в продолжение существующей структуры застройки. Новые территории, частично, предусматриваются к комплексному развитию, т. е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременное строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детского сада, школы, торговых комплексов и т. п. Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

Активное развитие производственной территории предусматривается в восточном направлении. Существующие восточнее сложившейся жилой зоны участки производственных предприятий включаются в черту села и дополняется новыми площадками с предполагаемым освоением как на расчетный срок реализации, так и за расчетный срок.

Проектом определяются места размещения озелененных скверов и других элементов, составляющих природный комплекс

На расчетный срок генеральным планом предусматривается увеличение территории с.Троицкое до 682,7 га. Перспективная численность населения составит 7630 чел.

Село Кошкино, поселки Луначарский и Федосеевка расположены в западной части поселения, на правом берегу реки Миус, западнее административного центра – с.Троицкое.

В связи с удачным географическим положением (в т.ч., близким расположением к береговой зоне), проектом определяется развитие территорий всех трех населенных пунктов. Так как на расширение территории оказывает влияние ряд планировочных ограничений, в частности, близость береговой полосы, развитие населенных пунктов определено в северном и западном направлениях. Предусмотрены к формированию участки объектов культурно-бытового назначения первичного обслуживания  с поселковыми скверами в центральной части жилых образований.  Прибрежная территория предложена для развития рекреационной зоны.

Производственные предприятия предусматриваются к размещению в с. Кошкино и п. Федосеевка.

Площадь территории села Кошкино составит 123,6 га. Перспективная численность населения - 310 чел. Площадь территории поселка Луначарский составит 85,0 га. Перспективная численность населения - 200 чел. Площадь территории поселка Федосеевка составит 44,6 га. Перспективная численность населения -55чел.

Населенный пункт – станция Кошкино сохраняется в своих сложившихся фактических границах. Площадь территории ст. Кошкино составит 2,9 га. Перспективная численность населения – 55  чел.

Сложившаяся застройка во всех населенных пунктах поселения подлежит реконструкции с упорядочением границ кварталов жилой застройки, территорий общественных зданий, участков производственного назначения, расположенных в селитебной зоне села, и улично-дорожной сети.

Общая перспективная численность населения по сельскому поселению составит 8250 чел.

Жилой фонд и развитие жилых зон.

села Троицкое.

# Обоснование территориального развития населенного пункта

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом административного центра учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2030 г. на 4330 чел. (см. п. 4.3. пояснительной записки) и принятый на перспективу  средний состав семьи –3,0 чел., потребность в новых участках составит:

4330 : 3,0 = 1444 участка;

При условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны с.Троицкое составит:

1444 × 0,1 = 144,4,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит до 432,9 га (существующее положение –371,1 га).

Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№ 33) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 15,0 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время – 3,8 м2  на чел), а также, учитывая сложившиеся зеленые массивы, в черте населенного пункта организуется рекреационная зона площадью 59,2 га( с учетом пользования всем населением  Троицкого сельского поселения), с озеленением общего пользования – 16,6 га , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 21,7 м2  на чел.

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 231,5 га и составит 682,7 га, в том числе, за счет включения территорий промзон в границу населенного пункта.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

В сложившейся жилой среде с.Троицкое предложено упорядочение уличной структуры. Село ограничено в территориальном развитии: с севера - трассировкой перспективного «Дальнего северного обхода Ростова» - автодороги широтного направления «Миусский порт – Шахты – Волгодонск – Элиста», с запада – прибрежной зоной реки Миус, с юга – частично, санитарным разрывом от производственной зоны.   Развитие жилой зоны предполагается осуществить за счет уплотнения существующей жилой застройки, а так же строительства новых жилых массивов в юго-восточном направлении. Рекреационная зона со стадионом намечена к развитию в западной части села, в прибрежной зоне реки Миус. Значительная по площади территория в южном направлении выделена для рекреационной зоны, где планируется разместить детские игровые площадки,  площадки тихого отдыха, велосипедные дорожки и др.

В населенном пункте формируются два новых общественно-деловых центра: один  – в новом микрорайоне, в юго-восточной части населенного пункта; второй – в северо-западной, в районе формируемой рекреационной зоны. Кроме этого, предусмотрен к реконструкции сложившийся общественный центр.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях в восточной части села. Площадь производственно-коммунальной зоны  составит 39 га, в т.ч. проектируемой –36,8 га, на территории которой предполагается выделение участков под размещение предприятий малого бизнеса.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  7630 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем с. Троицкое приобретет современный благоустроенный вид.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах с. Троицкое. Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых участков под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 7630 человек.

Предложено сформировать новые микрорайоны в юго - восточной части населенного пункта, в состав которых войдут новые кварталы усадебной застройки, общей площадью 61,5 га. Площади территорий индивидуальных приусадебных участков предусматриваются  до 0,1 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость участков нового жилищного строительства  на всей территории с. Троицкое составит около 1450 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 174 000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выраженная в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также - в надстройке,  достройке и т. п. существующего.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания

# Расчетное количество населения – 7630 чел.

# Табл.№ 14

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 246* | 1 детский сад на 60 мест –сохраняется с реконструкцией | 2 детских сада на 94 и 92 места |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 922* | 1 общеобразовательная школа на 360 мест сохраняется с реконструкцией | общеобразовательная школа на 562 места |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 576* 6,1* | - 0,7 – стадион – сохраняется с реконструкцией | 280 - спорт. зал при школе; 460 - проектируется в спортивном комплексе 1,5 – стадион проектируется, 3,9 – спорт. площадки |
| 5. | Клуб | 1 место | 75 | 576* | Дом культуры на 150 мест –сохраняется с реконструкцией до 180 мест | Дом культуры на 300 мест |
| 6. | Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 30,7* | 9,43 – сохраняется с реконструкцией до 10,0 | проектируется в культурно-досуговом центре на 20,7 |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 2306* | 1294 в 13-ти магазинах сохраняется | 800 – в торговом центрецентре, 412 –в отдельностоящих магазинах |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 245* | - | Рыночный комплекс в с.Николаевка |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 307* | Столовая на 40 мест - сохраняется с реконструкцией, ресторан на 60 мест сохраняется | 120 – в проетируемом ресторане, 110 – в проектируемых кафе |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 31* | 22 задействованы в сфере услуг | 9- на предприятиях бытового обслуживания |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 4* | - | На 4 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 30,7* | - | 30,7 – на предприятиях бытового обслуживания |
| 13. | Гостиницы | 1 место | 6 | 48** | - | 48 - гостиница |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1** | - | 1-в коммунально- складской зоне |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 8** | 1 рабочее место сохраняется | Реконструкция до 8 мест |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1* | - | 1 проектируется |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1*** | - | 1 контора при многофункциональном центре |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения ст. Кошкино;

** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов:   ст. Кошкино, с. Кошкино, п. Луначарский, п. Федосеевка.

Основные показатели по схеме генерального плана с. Троицкое

Табл. № 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г * | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 451,2 | 682,7 | 682,7 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 371,1 | 401,3 | 432,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная жилая застройка; | - " - | - | - | - |
|  | - малоэтажная и индивиду альная жилая застройка, | - " - | 371,1 | 401,3 | 432,6 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | 7,2 | 20,2 | 22,2 |
|  | - производственно-коммунальных зон; | - " - | 2,2 | 20,1 | 39,0 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 53,5 | 76,7 | 80,4 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 0,9 | 51,6 | 59,2 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | - " - | 8,7 | 67,6 | 11,9 |
|  | зон специального назначения (кладбища); | - " - | 6,0 | 10,5 | 10,5 |
|  | режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | 4,8 | 4,8 |
|  | неудобья (балки) | - " - | 1,2 | 7,8 | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 22,1 | 22,1 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 0,9 | 51,6 | 59,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 52,8 | 75,8 | 96,0 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 3297 | 3460 | 7630 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 77315 | 82200 | 228900 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | - " - | 26 | 50 | 100 |
|  | частной собственности. | - " - | 77289 | 82150 | 228800 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 77315 | 82150 | 228900 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 23,45 | 23,75 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 152 | 246 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 360 | 562 | 562 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники (ФАП) | посещ.в см./объект | 1 ФАП | 1 ФАП | 1 ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 1294 | 2306 | 2306 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 100 | 210 | 330 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 22 | 27 | 31 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | 330 | 330 | 630 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади спортзалов | - | 280 | 740 |
|  |  | га, открытые плоскостные сооружения | 0,7 | 6,1 | 6,1 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | территория, га | 1 | 2 | 2 |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1/4 | 1/4 |
| 4.15 | Пожарное депо | объект/м.мест | - | 1/4 | 1/4 |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 1/6 | 1/10,5 | 1/10,5 |

Примечание: * - согласно паспорту сельского поселения.

ст. Кошкино.

# Развитие населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура.

Учитывая, практически, сохраняемую численность населения к 2030 г. - 55 чел. (см. п. 4.3. пояснительной записки), а также с учетом планировочного упорядочения сложившегося жилого квартала, увеличение площади жилой зоны составит 0,4га (существующее положение –2,1га).

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 0,4га и составит 2.9 га.

Территория жилой застройки предусматривается  к освоению участков строительства индивидуальными застройщиками.

Производственно-коммунальная зона не предусмотрена.

Реконструкция жилой зоны.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством сложившегося жилого квартала с упорядочением планировочной структуры и определением красных линий.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых участков под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 55 человек.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего. Вдоль железнодорожного полотна, в пределах черты населенного пункта, предусматривается установка специальных экранов для защиты жилой застройки от шума.

Основные показатели по схеме генерального плана ст. Кошкино.

Табл. № 16

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - | - | - | - |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | - | - | - |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | - | - |
|  | зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | - | - | - |
|  | зон специального назначения (санитарно-защитные зоны); | - " - | - | - | - |
|  | режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | - | - |
|  | неудобья (балки и т.п.) | - " - |  |  |  |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 47 | 50 | 55 |
| 3. | Жилищный фонд: |  | 1100 | 1200 | 1650 |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 1100 | 1200 | 1650 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | частной собственности. | - " - | 1100 | 1200 | 1650 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 1100 | 1200 | 1650 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 23,45 | 24,0 | 30.0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники /Амбулатория | посещ.в см./коек | - | - | - |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | - | - | - |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | - | - |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | - | - |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади спортзалов | - | - | - |
|  |  | га, открытые плоскостные сооружения | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | территория, га | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения | объект | - | - | - |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | - | - |
| 4.15 | Пожарное депо | объект/м.мест | - | - | - |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

с. Кошкино.

# Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2030 г. на 30 чел.  и средний состав семьи –3,0 чел., потребность в новых участках составит :

30 : 3 = 10 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилой зоны с. Кошкино составит:

10 × 0,23 = 2,3 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов а также , в силу необходимости расселения существующего населения, увеличение площади жилой зоны составит до 63,5 га (существующее положение –51,9 га). Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  формируются участки зданий общественного обслуживания площадью 0,9 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время озеленение общего пользования отсутствует), в черте населенного пункта, вдоль побережья реки Миус и около водохранилища в западной части села организуются рекреационные зоны общей площадью 14,9 га., с озеленением общего пользования – 1,4 га, благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 45,2 м2  на чел.

Площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 54,4 га и составит 123,6 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению индивидуальными застройщиками.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковыми для селитебной зоны являются северное и западное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 11,6 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

Производственно-коммунальная зона  предусмотрена в центральной части села.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  310 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным.

Реконструкция и развитие жилых зон. Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 310 человек.

Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,15 га.

Предусматривается реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего

Основные показатели по схеме генерального плана с. Кошкино

Табл. № 17

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 69,2 | 123,6 | 123,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 51,9 | 59,5 | 63,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - | - | - | - |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 51,9 | 59,5 | 63,5 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | - | 0,9 | 0,9 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | 3,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 6,8 | 13,1 | 16,2 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 14,9 | 14,9 |
|  | зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 6,4 | 7,1 | - |
|  | зон специального назначения (санитарно-защитные зоны); | - " - | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | 4,3 | 4,3 |
|  | неудобья (балки и т.п.) | - " - | - | - | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 17,5 | 17,5 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | 9,5 | 9,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 5,7 | 12,0 | 12,0 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 284 | 300 | 310 |
| 3. | Жилищный фонд: |  | 6660 | 7140 | 9300 |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 6660 | 7140 | 9300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | частной собственности. | - " - | 6660 | 7140 | 9300 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 6660 | 7140 | 9300 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 23,45 | 23,8 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 10 | 10 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники /Амбулатория | посещ.в см./коек | - | 1 ФАП | 1 ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | - | 93 | 93 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 16 | 16 | 16 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади спортзалов | - | 400 | 400 |
|  |  | га, открытые плоскостные сооружения | - | 0,23 | 0,23 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | территория, га | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения | объект | - | 2 | 2 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | - | - |
| 4.15 | Пожарное депо | объект/м.мест | - | 1 | 1 |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 0,7 | 0,9 | 0,9 |

п. Луначарский.

# Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2030 г. на 20 чел.  и средний состав семьи –3,0 чел., потребность в новых участках составит :

20 : 3 = 7 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилой зоны п. Луначарский составит:

7× 0,23 = 1,6 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов а также , в силу необходимости расселения существующего населения, увеличение площади жилой зоны составит до 68,4 га (существующее положение –48,8 га). Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  формируются участки зданий общественного обслуживания площадью 0,9 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. (в настоящее время озеленение общего пользования отсутствует), в черте населенного пункта, в западной части поселка организуется рекреационная зона площадью 2,4 га с озеленением общего пользования – 1,1 га, благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений, учитывая население прилегающего п.Федосеевка, составит 43,1 м2  на чел.

Площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 22,3 га и составит 85,0 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению индивидуальными застройщиками.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковыми для жилой зоны являются южное и западное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 19,6 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

Производственная зона  предусмотрена в юго-восточной части поселка.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  200 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 200 человек.

Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,15 га.

Предусматривается реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего

Основные показатели по схеме генерального плана п. Луначарский.

Табл. № 18

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 62,7 | 85,0 | 85,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 48,8 | 60,0 | 68,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - | - | - | - |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 48,8 | 60,0 | 68,4 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | - | 0,9 | 0,9 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 7,3 | 7,3 | 11,1 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 2,4 | 2,4 |
|  | зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 6,6 | 12,2 | - |
|  | зон специального назначения (санитарно-защитные зоны); | - " - | - | - | - |
|  | режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | - | - |
|  | неудобья (балки и т.п.) | - " - | - | - | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 2,2 | 2,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | 2,4 | 2,4 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 7,3 | 7,3 | 11,1 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 180 | 190 | 200 |
| 3. | Жилищный фонд: |  | 4220 | 4560 | 6000 |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 4220 | 4560 | 6000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | частной собственности. | - " - | 4220 | 4560 | 6000 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 4220 | 4560 | 6000 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 23,45 | 23,8 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 6 | 6 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | - | 24 | 24 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники /Амбулатория | посещ.в см./коек | - | 1 ФАП | 1 ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | - | 93 | 93 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 8 | 8 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади спортзалов | - | 80 | 80 |
|  |  | га, открытые плоскостные сооружения | - | 0,15 | 0,15 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | территория, га | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | - |  |
| 4.15 | Пожарное депо | объект/м.мест | - | - | - |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

п. Федосеевка.

# Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый небольшой рост населения к 2030 г.- до 50 чел.  необходимость расселения существующего населения, а также с учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов увеличение площади жилой зоны составит до 18,7 га (существующее положение –13,0 га). Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  формируются участки зданий общественного обслуживания площадью 3,0 га.

Обеспечение населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. (на данный момент озеленение общего пользования отсутствует), выдержано благодаря созданию рекреационной зоны с выделением озеленения общего пользования в прилегающем п. Луначарский и составляет 43,1 м2  на чел. Также с поселку с западной стороны примыкает лесопарковая зона, не входящая в границу.

Площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 20,3 га и составит 44.6 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению индивидуальными застройщиками.

Проектом определено основное направление территориального развития населенного пункта. Таковым для жилой зоны является западное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования нового  жилого квартала  площадью 5,7 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

Производственная зона  предусмотрена в северной части поселка.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным.

Реконструкция и развитие жилой зоны.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 50 человек.

Площадь новых приусадебных участков предусматривается до 0,15 га.

Предусматривается реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Основные показатели по схеме генерального плана п. Федосеевка.

Табл. № 19

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 24,3 | 44,6 | 44,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 13,0 | 15,5 | 18,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - | - | - | - |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 13,0 | 15,5 | 18,7 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | - | 3,0 | 3,0 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | 0,7 | 0,7 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 1,9 | 3,1 | 3,5 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | - | - |
|  | зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 5,1 | 5,0 | 3,0 |
|  | зон специального назначения (санитарно-защитные зоны); | - " - | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | режимных зон (территория акватории реки); | - " - | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | неудобья (балки) | - " - | 1,5 | 1,6 | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 12,8 | 12,8 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 1,9 | 3,5 | 3,5 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 46 | 50 | 50 |
| 3. | Жилищный фонд: |  | 1080 | 1200 | 1500 |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 1080 | 1200 | 1500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | частной собственности. | - " - | 1080 | 1200 | 1500 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 1080 | 1200 | 1500 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 23,45 | 24,0 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 2 | 2 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники /Амбулатория | посещ.в см./коек | - | медпункт | медпункт |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | - | 100 | 100 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 2 | 2 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | 2 | 2 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади спортзалов | - | 80 | 80 |
|  |  | га, открытые плоскостные сооружения | - | 0,4 | 0,4 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | территория, га | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | - | - |
| 4.15 | Пожарное депо | объект/м.мест | - | - | - |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 1/0,3 | 1/0,4 | 1/0,4 |

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и состояние окружающей среды в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется от АГРС на отводе от магистрального газопровода высокого давления «г.Таганрог - Амвросиевка», расположенной южнее с. Троицкое..

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Троицкого сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного вдоль автомобильной дороги федерального значения М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог» ( граница с Украиной),  далее, через газораспределительную станцию, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и поселковые ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от АГРС газопроводами среднего давления к поселковым ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для поддержания среднего давления на заданном уровне, а также, снижения давления со среднего до низкого.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Табл. № 20

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Троицкое |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 3460 | 11445 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 350 | 1145 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 3810 | 12590 |
| 2. | по ст. Кошкино |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 50 | 83 |
| 2.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 50 | 83 |
| 3. | по с. Кошкино |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 300 | 465 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 30 | 47 |
| 3.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 330 | 512 |
| 4. | по п. Луначарский |
| 4.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 190 | 300 |
| 4.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 190 | 300 |
| 5. | по п. Федосеевка |
| 5.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 50 | 80 |
| 5.2. | Потребление газа на производственные нужды (30 % от п. 1.1) | куб.м./час | 15 | 25 |
| 5.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 65 | 105 |
| 6. | Потребление газа на производственные нужды предприятий, расположенных за пределами | куб.м./час | 400 | 600 |
| 7. | ВСЕГО: | куб.м./час | 4845 | 14190 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 31,807 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 27,734 млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 10,860 млн. куб.м./год, в т. ч. 9,078 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Проектные предложения:

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие  сети газопроводов высокого и  среднего давления.

Теплоснабжение зданий общественного назначения  в проектируемых кварталах  предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

В  проектируемом жилом  квартале № 1 (2624 человека), где предусматривается застройка жильем для инвалидов и людей пожилого возраста, предусматривается централизованное теплоснабжение жилых домов от  проектируемой котельной и для  нужд пищеприготовления - установка электрических плит в каждой квартире.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке (кварталы № 2,3,4,5,6,24,25) предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора.( СНиП 31-02-2001)

Для поквартирного теплоснабжения многоквартирных жилых  зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, имеющие разрешительные и сертификационные документы, требуемые законодательством РФ. Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях. Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП и ГРУ котельных предлагается произвести от газопроводов высокого давления (0,6 МПа). Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается  вдоль основных улиц проектируемых микрорайонов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения микрорайона. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов

Раздел 4.  Комплексное развитие системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Троицкого сельского поселения осуществляется из родниковых источников (питьевые нужды) и подземных вод, каптируемых водозаборными скважинами (технические нужды) и придомовыми колодцами. Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов, сельскохозяйственные предприятия и коммунальные предприятия.

Из населенных пунктов только с. Троицкое имеет, частично, централизованную  систему водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется значительный дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

По условиям обеспеченности подземными водами район относится к территориям с обеспеченностью населения прогнозными ресурсами подземных вод 0,06 м3/сутки на человека и утверждёнными запасами 0,05 м3/сутки, что говорит о недостаточной обеспеченности подземными водами.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения территории Троицкого сельского поселения:

- устройство подводящего к поселению водопровода от строящихся водопроводных сетей от Ростовских водозаборных сооружений в районе х. Дугино Азовского района вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог»;

- строительство головных для поселения водохозяйственных сооружений в южной части с. Троицкое с очистными сооружениями;

- строительство водохозяйственных сооружений в с. Кошкино и устройство магистрального водопровода питьевой воды от водохозяйственных сооружений с. Троицкое до вышеуказанных водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой  водопроводных сетей как по с. Кошкино, так и по п. Федосеевка, и, далее, по п. Луначарский;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных площадок селитебных и производственных зон населённых пунктов;

- проведения комплекса мероприятий по снижению удельного водопотребления и перехода к рациональному водопотреблению.

- обеспечение водопотребности для ст. Кошкино за счет привозной питьевой воды и устройства буровой скважины для обеспечения водой технического качества;

- на участках размещения водозаборных сооружений подземных вод предусмотрены мероприятия по их охране и защите – ограждение участка 1-го пояса охраны, благоустройство участка и организация отведения поверхностных вод.

Актуальным является вопрос реконструкции сложившейся системы водоснабжения в с. Троицкое на 1-ю очередь: замены оборудования на водохозяйственых сооружениях родниковых источников, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям населённых пунктов, а также улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т. п.).

Магистральный водовод от Ростовских водозаборных сооружений обеспечит всех водопотребителей Троицкого сельского поселения. Общий объем водопотребления по поселению составит 2780 м3/сут.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом, отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в дальнейшем в качестве источников воды  для технических целей. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, состояние окружающей среды, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

В соответствии со схемой водоснабжения, предложенной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовская агломерация)», норма суточного  водопотребления принята 250 л на 1 человека на расчетный срок и 200 л на 1 человека – на 1 очередь.

Водопотребление по поселению

Табл. 21

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| с. Троицкое |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 692 | 1908 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды (10% от п.2.1) | - “ - | 69 | 191 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 76 | 210 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 837 | 2309 |
| ст. Кошкино |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 10 | 14 |
| 3.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 1 | 2 |
| 3.3 | Итого: | м3/сут. | 11 | 16 |
| с. Кошкино |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 60 | 78 |
| 4.2 | Водопотребление на производственные нужды (10% от п.4.1) | - “ - | 6 | 8 |
| 4.3 | Неучтенные расходы (10% от п.4.1 и 4.2) | - “ - | 7 | 9 |
| 4.4 | Итого: | м3/сут. | 73 | 95 |
| п. Луначарский |
| 5.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 38 | 50 |
| 5.2 | Неучтенные расходы (10% от п.5.1) | - “ - | 4 | 5 |
| 5.3 | Итого: | м3/сут. | 42 | 55 |
| п. Федосеевка |
| 6.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 10 | 14 |
| 6.2 | Водопотребление на производственные нужды (60% от п.6.1) | - “ - | 6 | 8 |
| 6.3 | Неучтенные расходы (10% от п.6.1 и 6.2) | - “ - | 2 | 3 |
| 6.4 | Итого: | м3/сут. | 18 | 25 |
| 7. | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 250 | 300 |
| 8. | Всего: | м3/сут. | 1231 | 2780 |

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ УЛУЧШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г |  |
| 1. Проектирование и капитальный ремонт водопроводной сети. |
| 1.1. | Содержание водопроводных сетей | поддержка водопроводных сетей в рабочем состоянии, техническая паспортизация водопроводных сетей | Администрация Троицкого сельского поселения | 2011-2014годы | местный бюджет | 376,2 | 271,0 | 395,1 | 417,6 | 1459,9 |

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, и на поля фильтрации.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок II этапа реализации генерального плана ( 2030 г.) размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта  сельского поселения, с полной биологической очисткой и контролируемым организованным выпуском по железобетонным лоткам в близлежащие балки.

Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от с.Троицкое. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения на I этапе реализации генерального плана (2020 г.) локальных очистных сооружений в модульном исполнения, работающих с использованием инновационных технологий. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в Таганрогский 81 канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с   территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

-  в с. Троицкое - севернее и южнее населенного пункта. После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в р. Миусзападнее села;

-  в с. Кошкино - южнее населенного пункта. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р.Миус;

-  на ст. Кошкино –южнее населенного пункта. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в пониженное место в южном направлении, переходящее далее в балку;

-   в п. Луначарский очистные сооружения ливневых вод проектируются севернее населенного пункта. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в ручей балки течением в р. Миус;

-   в п. Федосеевка очистные сооружения ливневых вод проектируются в северной части населенного пункта, едиными и для части п. Луначарский. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в ручей балки течением в западном направлении, в р. Миус;

-    строительство системы ливневой канализации на участках производственных предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше). Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Водоотведение по поселению

Табл.№22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Троицкое |
| 1. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 761 | 2099 |
| ст. Кошкино |
| 2. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 10 | 14 |
| с. Кошкино |
| 3. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 66 | 86 |
| п. Луначарский |
| 4. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 38 | 50 |
| п. Федосеевка |
| 5. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 16 | 22 |
| 6. | Водоотведение от производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 200 | 250 |
| 7. | Всего: | м3/сут. | 1091* | 2521* |

Примечание: *- с учетом безвозвратных потерь на полив территории и водопой скота и птицы.

Генеральным планом предусматривается устройство централизованных систем канализации для каждого населенного пункта. Очистные сооружения биологического типа, размещаемыми на санитарном расстоянии мощностью 2100 м.куб./сут. проектируются для с. Троицкое. Для всех остальных населенных пунктов предусматриваются  компактные очистные установки блочно-модульного типа:

- для с. Кошкино – 90 м.куб./сут.;

-  для ст. Кошкино - 15 м.куб./сут.;

-  для п. Луначарский – 50 м.куб./сут.;

-  для п. Федосеевка – 22 м.куб./сут.

Для производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов предусмотрены локальные очистные сооружения общей мощностью  250,0  м.куб./сут.

Таким образом, общая  мощность очистных сооружений  составит 2527 м3/сут. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Для утилизации осадков сточных вод предусмотрено их механическое обезвоживание, обеззараживание и вывоз для хранения на специально отведенную площадку с твердым покрытием, предусмотренную на территории, смежной с полигоном ТБО в Покровском сельском поселении.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод (в пониженных частях населенных пунктов), предусматривается устройство локальных дренажных систем:

- в с. Троицкое – в западной части села;

- в с. Кошкино, п. Луначарский и п. Федосеевка – в восточной части населенных пунктов.

По тальвегам балок предусматривается устройство водоотводных железобетонных лотков.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Раздел 6. Комплексное развитие системы энергоснабжения.

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Троицкого сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей бывшего ОАО РАОЭС.

На территории Троицкого сельского поселения, южнее с.Троицкое расположена электроподстанция «Т-15» ПС 220/110/35/10 кВ планируемая к реконструкции, от которой запитываются подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Троицкого сельского поселения –с.Троицкое, с. Кошкино, п. Луначарский и п. Федосеевка. Ст. Кошкино запитывается отЛЭП железной дороги.  Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ., а также замена трансформаторов на «Т-15» ПС 220/110/35/10 кВ.

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

# Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

# Табл.№ 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Троицкое |  |  |  |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 5190 | 11445 |
| 1.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 519 | 1145 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 5709 | 12590 |
| 2. | по ст. Кошкино |  |  |  |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 75 | 83 |
| 2.2. | ИТОГО: | кВт | 75 | 83 |
| 3. | по с. Кошкино |  |  |  |
| 3.1. | Селитебная территория | кВт | 450 | 465 |
| 3.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 45 | 47 |
| 3.3. | ИТОГО: | кВт | 495 | 512 |
| 4. | по п. Луначарский |  |  |  |
| 4.1. | Селитебная территория | кВт | 285 | 300 |
| 4.2. | ИТОГО: | кВт | 285 | 300 |
| 5. | по п. Федосеевка |  |  |  |
| 5.1. | Селитебная территория | кВт | 75 | 83 |
| 5.2. | Производственные зоны (30% от п.1.1) | кВт | 22 | 25 |
| 5.3. | ИТОГО: | кВт | 97 | 108 |
| 6. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 600 | 700 |
| 7. | ВСЕГО: | кВт | 7260 | 14290 |

Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

# Расчет годового потребления электроэнергии

# Табл. №24

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Троицкое |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 3287000 | 7248500 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 328700 | 724850 |
| 1.3. | ИТОГО: | млн.кВт.ч/год | 3615700 | 7973350 |
| 2. | по ст. Кошкино |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 47500 | 52250 |
| 2.2. | ИТОГО: | млн.кВт.ч/год | 47500 | 52250 |
| 3. | по с. Кошкино |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 285000 | 294500 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 28500 | 29450 |
| 3.3. | ИТОГО: | кВт.ч/год | 313500 | 323950 |
| 4. | по п. Луначарский |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 180500 | 190000 |
| 4.2. | ИТОГО: | кВт.ч/год | 180500 | 190000 |
| 5. | по п. Федосеевка |  |  |  |
| 5.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 47500 | 52250 |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 11900 | 13050 |
| 5.3. | ИТОГО: | кВт.ч/год | 59400 | 65300 |
| 6. | Потребность в электроэнергии на нужды производственных объектов за пределами населенных пунктов | кВт.ч/год | 361000 | 437000 |
| 7. | ВСЕГО: | кВт.ч/год | 4577600 | 9 041850 |

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования наиболее экономичное современное.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Троицкое сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Троицкое сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Троицкое сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Троицкого сельского поселения.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Троицкое сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкое сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.1 | Финансово-экономические показатели |
| 2.1.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы системы водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Троицкое сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Троицкое сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Троицкое сельское  поселение" Неклиновского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Неклиновского района органов местного самоуправления муниципального образования "Троицкое сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Троицкое сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Троицкое сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Троицкое сельское поселение» Неклиновского района.

| Глава Троицкого сельского поселения | А.Н. Дубина |
| --- | --- |